## Slide 1: Vizuálna inšpekcia plastových výliskov
M aj T team
Tomáš Mičulka
Richard M. Tekeľ

## Slide 2: Zadanie Úlohy
Vizuálna inšpekcia pre plastové výlisky od 10x10x10mm do 150x150x100mm
Jednoduchá možnosť pridania nových výliskov
Hlavný užívateľ je vyškolený operátor kvality
Flexibilita podľa meniacich sa plánov výroby

## Slide 3: Konštrukčné Riešenie
Modulárna stavebnica
Zameniteľnosť paletiek / jednoduchosť program.
Jednotný gripper

## Slide 4: Konštrukčné Riešenie Detail
Modulárna stavebnica
Zameniteľnosť paletiek / jednoduchosť program.
Jednotný gripper

## Slide 5: Dizajn Robotickej Bunky
Modulárna stavebnica
Vertikálny dosah pomocou robota IRB1600, 6kg, 1.45m
Horizontálny dosah pomocou modulárneho lineárneho vedenia IRBT2005, 2m

## Slide 6: Programové řešení

## Slide 7: Gripper
Pro vizualizaci použit SmartGripper V2.01
Nabízí nové funkce a možnosti
  (Detekce objektů, Atach/Deatach,...)
  Ale obsahuje pár chyb

## Slide 8: Body a Cesty
Celkem 5 hlavních bodů
  Big, Medium, Small
  Cam
  Home
Pro každý typ krabice 2 fce
  (vytáhnutí a vložení)
Fce pro provedení scanu

## Slide 9: Station Logic
Díky novým funcím SmartGripperu snížen počet výstupních proměnných
Positioners
Scan Sim
SmartGripper
Big Box
Small Box
Medium Box

## Slide 10: Logika a RAPID
Stavový automat
  Init, Decision, Jednotlivé pohyby
  Init – inicializace promenných, reset AtachDeatach, Positionery, ...
  Decision – Detekce Boxu pro scan
  volba funkcí pohybu
  Pohyby – volání jednlivých fcí. pohybu
Init
Decision
Bbox
Out
Bbox
In
Mbox
Out
Mbox
In
Sbox
Out
Sbox
In

## Slide 11: Decison
Pole BoxPos – určuje zdali-li se má provést scan a jaky box se má vyzvednout
  BoxPos := [1,0,1,0,1,0,0,0,0, ... ,0]
  0 - Empty
  1 – scan
  2 - scaned
Decision
i – výběr boxu a jeho pozice
Init
Bbox
Out
Bbox
In
Mbox
Out
Mbox
In
Sbox
Out
Sbox
In

## Slide 12: Ďakujeme za pozornosť
M aj T team
Tomáš Mičulka
Richard M. Tekeľ